Krupski  Młyn, 16.12.2010 r.

Dot.:	przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy co następuje:

- Inwestor odpowiada, iż nie widzi potrzeby wykonywania rapówki pod warstwę izolacji gdyż ściany fundamentowe ocieplone są styropianem. Izolacji pionowej fundamentów (ław i ścian) mamy 1071 m2, a izolacji styropianem 149,7 m2 (ocieplone są tylko ściany zewnętrzne jednostronnie 
i na wys. 1,0 m). Ponownie więc wnosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem uwzględniających w/w prace budowlane niezbędne technologicznie do wykonania prawidłowej izolacji pionowej.

Odpowiedź: Inwestor nie przewiduje wykonania rapówki na bloczkach betonowych i ławach fundamentowych (bloczek betonowy ułożony na pełnej spoinie z zaprawy cementowej).

- Inwestor odpowiada, iż podnoszona w pytaniu kwestia podkładu pod tynk jest ujęta jako grunt w poz. 151. Technologia wykonania wyprawy elewacyjnej wymaga najpierw ułożenia podkładu pod tynk (nie gruntu – zupełnie różne materiały). Dalej wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót 
o w/w prace budowlane.

Odpowiedź: pozycja 151 pozostaje bez zmian 1043,85 m2 – gruntowanie pod tynk. Należy wstawić pozycję dodatkową KNR 0 – 17 0929 – 01 – obmiar – 747,85 m2 farba podkładowa.