Urząd Gminy Krupski Młyn

KOREKTA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

MAŁYCH ROB(T

na realizację następującego projektu:

“Wymiana okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krupskim Młynie”

numer projektu B2-75-0295

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany

przez Bank Światowy w ramach:

1) Umowy Kredytu Nr 7013 POL z dnia 25 lipca 2000r.

zawartej przez i pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a

Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

oraz

2) Umowy o Finansowaniu z dn. 22.10.2004 r. zawartej przez i pomiędzy

Zarządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez

Jana Grelę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Jerzego Motłocha – Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

a Gminą Krupski Młyn

(Proces przetargowy Małych Robót będzie prowadzony zgodnie z warunkami określonymi przez Bank Światowy w wyżej wymienionych dokumentach oraz niektórymi elementami przewidzianymi w polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych, na podstawie niniejszej standardowej dokumentacji

zatwierdzonej przez Bank Światowy w dniu1 maja 2001.)

Gmina Krupski Młyn, 27.10.2004 r.

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wprowadza się następujące zmiany:

1). W  zaproszeniu do składania ofert na wykonanie robót (str.3) zmienia się  pkt  2 ,  4 i  5 , które otrzymują brzmienie:

2. Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi  4 tygodnie.

- Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 23.11.2004 r. godz. 1200 do:

Urząd Gminy Krupski Młyn

Dla: Barbara Furmańska

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

Telefon (032) 285-70-16        Faks: (032) 285-70-77

- Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 23.11.2004 r. godz. 1200.

2)  W rozdziale  A - instrukcja dla oferentów (str. 4-8) zmienia się pkt 4.3, pkt 8.1, pkt 11.2 c,  które otrzymują brzmienie:

  - Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis: Oferta na wykonanie: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Krupski Młynie”, nie otwierać przed 23.11.2004 godz. 1200.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2004 o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn.

  - Aby oferta mogła być uznana za ważną, muszą być spełnione następujące minimalne wymagania kwalifikacyjne:

- Prace w ramach kontraktu muszą być wykonane w okresie 06.12.2004 r.– 31.12.2004 r. .

3) Anuluje się całkowicie  rozdział B - PRZEDMIOT ZAM(WIENIA  (str.9-10), który otrzymuje brzmienie:

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krupskim Młynie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) wymianę 5 szt. okien na okna z PCV o wymiarach  1880 mm na 2480 mm;

b) wymianę 26 szt. okien na okna z PCV o wymiarach 1500 mm na 2050 mm;

- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych pod oknami.

Okna powinny być wykonane z wysokoudarowego PVC z profili wielokomorowych – minimum 3 komory (oprócz typu Panorama), o nominalnej grubości ścianek – 3 mm,  ze wzmocnieniami ze stali ocynkowanej, gwarantujące:

- szczelność okna,

- niezmienną jakość materiału, odporność na czynniki atmosferyczne

i starzenie się,

- gładka powierzchnia ramy, bez progów utrudniających mycie i użytkowanie,

- dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość połączeń zgrzewalnych,

- szczelność na przenikanie wody,

- dobre właściwości termiczne – współczynnik przewodzenia ciepła

K= 1,4 W/ m2

- dobra izolacja akustyczna -  minimum Rw = 33 dB,

- odpowiednia pochyłość powierzchni, umożliwiająca kontrolowane odprowadzanie wody,

- materiał, z którego wykonano okno,  powinien mieć klasyfikację ogniową

w zakresie stopnia   palności materiałów budowlanych  -  niezapalny lub

trudno zapalny.

Okna winny być wyposażone w  mikrowentylację.

Okna powinny być wykonane zgodnie z załączonymi schematami (Rozdział C – schematy/rysunki) z uwidocznionym podziałem, kierunkami otwierania skrzydeł i naniesionymi wymiarami. Schemat określa, które skrzydło ma być: rozwieralne, uchylne i uchylno – rozwieralne.

Szyby jednokomorowe zespolone  o budowie 4/16/4, niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła  k = 1,1W/ m ².

Nowoczesne  okucia obwiedniowe umożliwiające wielopunktowe regulowanie oraz różne położenie skrzydła: rozwieralne, uchylne, uchylno- rozwieralne.

Okna powinny być wyposażone w kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydła oraz do obciążeń eksploatacyjnych, gwarantujące wytrzymałość zawiasów oraz równomierny docisk skrzydła do ramy.

Wyposażenie dodatkowe:

- okucia zabezpieczające otwarte skrzydła przed podmuchem wiatru (ogranicznik otwarcia),

- profile podprogowe umożliwiające prawidłowe wbudowanie okien z PVC,

- blokada obrotu klamki (możliwość zabezpieczenia przed uchyleniem skrzydła, gdy okno jest otwarte).

Wszystkie okna powinny posiadać mikrowentylację.

Okna powinny mieć znak budowlany „ B” od producenta, certyfikat zgodności lub oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, atest higieniczny PZH, klasyfikację ogniową.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w rozdziale D - “Przedmiar robót”. Oferent przygotowuje Kosztorys Robót na jego podstawie.

- Schematy i rysunki dotyczące zamawianych robót s( zawarte w rozdziale C niniejszej specyfikacji .

- Harmonogram prac:

Prace zostaną wykonane w terminie:

- rozpoczęcie prac: 06.12.2004 r.

- zakończenie prac: 31.12.2004 r.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

4). W Rozdziale C - SCHEMATY/RYSUNKI (str.11) wprowadza się następujące zmiany:

1. Bez zmian pozostaje Rys. 1 – okno z PCV o wymiarach  1880 mm na 2480 mm

2. Anuluje się Rys. 2 – okno z PCV o wymiarach 1500 mm na 2050 mm. -  Obecnie rysunek nr 2 będzie następujący:

5). W rozdziale D - PRZEDMIAR ROB(T (str.12) wprowadza się następujące zminy:

- W  Przedmiarze  ROBÓT wg zał. Nr 1- Kosztorys ślepy Nr1 – kosztorys cen jednostkowych (str.2) zmianie ulegają pozycje :

Lp. 3.

Zamiast  zdania : okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,5x2,05m – 2 skrzydłowe uchylno – rozwieralne dzielone na połowę w poziomie z mikrowentylacją,

Powinno być:

- okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,5x2,05m – 2 skrzydłowe uchylno – rozwieralne dzielone  w poziomie z mikrowentylacją,

Lp. 4.

Zamiast zdania :  okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,88x2,48m – 6- skrzydłowe (4x uchylne + 2x uchylno – rozwieralne ) z mikrowentylacją,

Powinno być :

- okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,88x2,48m – 4- skrzydłowe (2x uchylne + 1x uchylno – rozwieralne + 1x rozwieralne ) z mikrowentylacją,

- W  Przedmiarze  ROBÓT wg zał. Nr 1- Kosztorys ślepy Nr1(str.4)– Skrócone zestawienie RMS – zestawienie materiałów, zmianie ulegają pozycje :

Lp. 1.

Zamiast zdania :  okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,88x2,48m – 6- skrzydłowe (4x uchylne + 2x uchylno – rozwieralne ) z mikrowentylacją,

Powinno być :

- okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,88x2,48m – 4- skrzydłowe (2x uchylne + 1x uchylno – rozwieralne + 1x rozwieralne ) z mikrowentylacją,

Lp. 2.

Zamiast  zdania : okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,5x2,05m – 2 skrzydłowe uchylno – rozwieralne dzielone na połowę w poziomie z mikrowentylacją,

Powinno być:

- okna PCV, kolor biały jednoramowe o wym. 1,5x2,05m – 2 skrzydłowe uchylno – rozwieralne dzielone  w poziomie z mikrowentylacją,

6) W rozdziale E - FORMULARZ UMOWY  zmianie ulega § 4(str.14),

który otrzymuje brzmienie:

§ 4

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:	06-12-2004

Termin zakończenia robót:				                      31-12-2004

7) Pozostałe załączniki i warunki specyfikacji pozostają bez zmian.